## Slide 1: Úvod do technologie MIDI
https://github.com/espressif/midi-workshop

## Slide 2: MIDI intro
MIDI je zkratka názvu Musical Instrument Digital Interface, který odkazuje na technologický standard zahrnující komunikační protokol, digitální rozhraní i definici elektrických konektorů dalších hardwarových komponent.
Pomocí tohoto standardu lze propojit širokou škálu elektronických hudebních nástrojů, počítačů a audio zařízení pro přehrávání, editaci i záznam hudby.

## Slide 3: Historie MIDI
Myšlenka standardizovaného rozhraní pro propojení různých hudebních nástrojů pochází ze 70.let, kdy už bylo na trhu dostatek elektronických zařízení, zejména klávesových syntetizátorů.
Mnoho z nich mělo instalovaný procesor (MCU) pro ovládání analogových obvodů, takže koncept propojení se vlastně sám nabízel.
Například Herbie Hancock chtěl ovládat sadu svých syntetizátorů pomocí jedné klaviatury - tak požádal svého technika Bryana Bella o řešení. Bell vytvořil prototyp systému, který propojil Herbieho 20 syntetizátorů, a navíc dokázal ukládat i nahrávat jednotlivé zvuky. Herbie Hancock tento prototyp úspěšně otestoval na několika živých vystoupeních.
Bylo tedy evidentní, že koncept propojování hudebních nástrojů je životaschopný a výrobci tak měli dostatek motivace pro investice do standardizace.

## Slide 4: Historie MIDI (H.Hancock - Sunlight)

## Slide 5: MIDI asociace (MMA + AMEI)
MIDI standard a příbuzné dokumenty jsou publikované pod hlavičkou
MIDI Manufacturers Association (MMA) a Association of Musical Electronics Industry (AMEI).
MIDI bylo několikrát updatované a rozšířené, poslední verze MIDI 2.0 pochází z roku 2020.
Pro potřeby tohoto workshopu postačí verze MIDI 1.0 (https://midi.org/midi-1-0) - jednosměrná komunikace, typicky ve směru MIDI controller -> koncový nástroj.

## Slide 6: MIDI – technologické základy
MIDI protokol je relativně jednoduchý typ asynchronní komunikace přes sériovou linku (UART).
Standard umožňuje propojení až 16 zařízení přes 1 MIDI port (fyzická přípojka ve smyslu DIN-5 a podobně).
Obvyklé hardwarové konfigurace MIDI portů jsou 2, 4 a 8 (8-in X 8-out), čili 8-portová varianta umožňuje propojení až 128 nástrojů-kanálů.

## Slide 7: MIDI porty
Typy MIDI portů jsou následující: MIDI OUT -> [MIDI THRU] -> MIDI IN
MIDI OUT:
vysílač (controller), odesílá MIDI zprávy do MIDI IN, volitelně předává zprávy pro další zařízení připojená přes MIDI THRU
MIDI IN:
přijímač (generator), zpracovává zprávy a typicky generuje zvuk
MIDI THRU:
volitelné připojení dalších MIDI IN zařízení, topologie daisy-chain

## Slide 8: MIDI porty (schema)

## Slide 9: MIDI topologie (daisy chain)
MIDI IN může buď filtrovat zprávy, kterých je příjemcem, a ostatní předávat přes MIDI THRU, nebo zpracovat všechny a generovat
zvuky paralelně.

## Slide 10: MIDI topologie (sequencing)
Další topologie umožňuje například MIDI sequencing (tj ukládání sekvencí MIDI zpráv tak, aby bylo možné je interpretovat nezávisle
na controlleru)

## Slide 11: MIDI protokol - zprávy
MIDI komunikace se odehrává pomocí zpráv, které se přenáší s následujícími parametry:
přenos 8-bitových byte sekvencí v asynchronním režimu 8-N-1 rychlostí 31250 bps (31 kBps)
každá zpráva má formát 1 status byte (message type) a následné nejvýše 2 data byte (message data)
typy zpráv:
  channel voice messages (jednotlivé tóny, změna nástroje, apod)
  channel mode messages (všechny tóny on/off, apod)
  system common messages (SysEx, song position pointer, apod)
  system real-time messages (start/stop přehrávaní sekvence, apod)
seznam MIDI 1.0 zpráv: https://midi.org/summary-of-midi-1-0-messages

## Slide 12: MIDI protokol – struktura zpráv
Byty MIDI zprávy lze rozdělit do 2 hlavních kategorií v závislosti na hodnotě jejich MSB (most significant bit).
Pokud je první bit 1 (tzn byte má hodnotu v rozmezí 0x80 až 0xFF), jedná se o status byte, tzn příkaz (command) v rámci MIDI sekvence:
  status byte lze dále rozdělit na dva půlbyty (nybble): první půlbyte určuje typ příkazu (command type), druhý půlbyte určuje cílový kanál (MIDI channel nybble).
  z této konstrukce vyplývá, že existuje pouze 8 kombinací s MSB = 1 (0x8... to 0xF...), takže máme k dispozici 8 MIDI příkazů
  zbývající 4 bity pro MIDI kanál poskytují 16 kombinací, proto lze v rámci jednoho MIDI příkazu adresovat 16 kanálů (potažmo i MIDI portu).
Pokud je první bit 0 (hodnota v rozmezí 0x00 až 0x7F), jedná se o data byte, který přenáší parametry pro MIDI příkaz daný předcházejícím status bytem.
Tato koncepce logicky určuje, že každý data byte může využít pouze 7 bitů - to znamená škálu od 0 do 127 (0x00 až 0x7F).

## Slide 13: MIDI protokol – struktura zpráv (ilustrace)

## Slide 14: MIDI protokol – přehled příkazů

## Slide 15: MIDI protokol – zprávy (příklad)
Note Off (0x80), Note On (0x90)
Základ MIDI komunikace jsou zprávy ovládající přehrávání jednotlivých zvuků: Note On (začátek generování zvuku) and Note Off (ukončení generování zvuku).
Tyto zprávy mají následující formát:
  0xNC, 0xKK, 0xVV
kde
N je typ příkazu (Note On=0x9, Note Off=0x8) - status
C je číslo MIDI kanálu (1 až 16) - status
KK je číslo klávesy reprezentující tón (0 až 127, C1 má kód 60) - data
VV je hodnota určující sílu úderu do klávesy (hlasitost, rozsah 0 až 127) - data

## Slide 16: MIDI protokol – zprávy (running status)
Z důvodu snížení množství přenášených (obecných) dat, MIDI podporuje tzv Running Status - přijatý status byte je platný pro všechny následující sekvence datových bytů, dokud není zpracovaný nový status byte (ie další příkaz).
Příklad Running status pro Note On:
namísto
  0x90, 0x3C, 0x40, 0x90, 0x3D, 0x40, 0x90, 0x3E, 0x40
přeneseme pouze
  0x90, 0x3C, 0x40, 0x3D, 0x40, 0x3E, 0x40
se stejným výsledkem.

## Slide 17: MIDI protokol – zprávy (další příklad)
System real-time messages
Používají se pro synchronizaci sekvencerů, jako metronom, pro přehráváni uložených sekvencí a podobně.
Jsou identifikované pomocí MSB=1 v druhém půlbytu v rámci status byte (tzn hodnoty od 0xF8 do 0xFF).

## Slide 18: MIDI protokol – soubory
slouží k ukládání i přehráváni sekvencí MIDI příkazů a příslušných dat
lze je využít pro generování notového zápisu
typická přípona je .MID

## Slide 19: MIDI rozšíření (extensions)
General MIDI:
  definuje sadu standardních nástrojů, kdy má každá MIDI kanál pevně přiřazený nástroj (Channel #1 = Grand piano), zařízení s podporou General MIDI používají příslušné logo.
  detaily například na https://en.wikipedia.org/wiki/General_MIDI
Web MIDI:
  podpora MIDI protokolu vestavěná do internetových prohlížečů, definované v rámci specifikace HTML5, využívá Web Audio API
  detaily na https://midi.org/category/midi-connections/web-midi

## Slide 20: USB-MIDI
MIDI protokol lze přenášet přes prakticky jakékoliv médium podporující sériovou komunikaci:
  5-PIN DIN, serial ports, USB Firewire, Ethernet, Bluetooth a další
USB je nejrozšířenější sériové rozhraní, proto je zde MIDI věnována samostatná podpora:
  od roku 1999 existuje USB-MIDI standard, který definuje vlastní USB Audio-device Class pro MIDI periferie
  standard je pod kontrolou organizace USB IF (Implementers Forum) ve spolupráci s MMA, aktuální verze má číslo 2.0
detaily na https://midi.org/midi-2-0-progress-continues-with-updated-usb-specification

## Slide 21: MIDI intro - reference
https://midi.org/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/midi-tutorial/all
https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI

## Slide 22: Děkujeme za pozornost
  Otázky?